## Slide 1: 数字逻辑设计
张春慨
School of Computer Science
ckzhang@hit.edu.cn
2. 数制和码制

## Slide 2: 数制和编码
数制
编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）

## Slide 3
编码
变色龙，拱猪，接龙 ……
玩法N多，本质上，就是54张牌在不同游戏规则下的组合而已
编码
  BCD码
  余3码
  格雷码
编法N多，本质上，就是0和1在不同编码规则下的组合而已。
Notes: BCD码（Binary-Coded Decimal‎），用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码，是一种二进制的数字编码形式，用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码，使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。

## Slide 4
BCD 码(Binary-Coded Decimal)
BCD码
也叫二-十进制编码，用4位二进制数表示1位十进制数
4位二进制码共有2^4=16种码组，在这16种代码中，可以任选10种来表示10个十进制数码
每位二进制数都带有权值
  根据权值不同，称其为：
  8421BCD
  2421BCD
  4221BCD …
Decimal 8421BCD
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
Notes: 可以任选10种来表示10个十进制数码，共有
N=C（10,16） = P（10，16）/ 10！= 16！/ [(16-10)!* 10！] = 16！/[10!*（16-10）！]
等于8008种方案。

## Slide 5
Decimal 8421code 2421code 4221code 5421code
0 0000 0000 0000 0000
1 0001 0001 0001 0001
2 0010 0010（1000） 0010（0100） 0010
3 0011 0011（1001） 0011（0101） 0011
4 0100 0100（1010） 0110（1000） 0100
5 0101 1011（0101） 1001 （0111） 1000（0101）
6 0110 1100（0110） 1100（1010） 1001（0110）
7 0111 1101（0111） 1101（1011） 1010（0111）
8 1000 1110 1110 1011
9 1001 1111 1111 1100
BCD码
Notes: 例如，5421 BCD码中的数码5，既可以用1000表示，也可以用0101表示；2421 BCD码中的数码6，既可以用1100表示， 也可以用0110表示。这说明5421 BCD码和2421 BCD码的编码方案都不是惟一的。
上表中2421 BCD码的10个数码中，0和9、1和8、2和7、3和6、4和5的代码对应位恰好一个是0时，另一个就是1。就称0和9、1和8互为反码。

## Slide 6
2. 余3码（Excess-3 code）
Decimal 8421 BCD Excess-3
0 0000 0011
1 0001 0100
2 0010 0101
3 0011 0110
4 0100 0111
5 0101 1000
6 0110 1001
7 0111 1010
8 1000 1011
9 1001 1100
0+3
digit is not weighted
Self-complementing
8421code + “0011”
无权码
Notes: Self-complementing
自补性
因为8421码中无1010～1111这6个代码，所以余3码中无0000～0010、1101～1111这6个代码。余3码不具有有权性，但具有自补性，余3码是一种“对9的自补码”
例如：2的余三码为0101，各位取反为1010，这正好为7的余三码。而2对9的补码为7，所以说余三码是对9的自补码。
余3码的特点：当两个十进制数的和是10时，相应的二进制编码正好是16，于是可自动产生进位信号,而不需修正。0和9,1和8,…..5和4的余3码互为反码,这在求对于10的补码很方便。
余三码是一种对9的自补代码，因而可给运算带来方便。其次，在将两个余三码表示的十进制数相加时，能正确产生进位信号，但对"和"必须修正。修正的方法是:如果有进位，则结果加3;如果无进位，则结果减3。

## Slide 7
3. 典型格雷码（Gray code）
Decimal Binary Gray code
0 0000 0000
1 0001 0001
2 0010 0011
3 0011 0010
4 0100 0110
5 0101 0111
6 0110 0101
7 0111 0100
8 1000 1100
9 1001 1101
10 1010 1111
任何两位相邻编码只有1位码元不同
无权码
Decimal Binary Gray code
11 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 1111 1000

## Slide 8
1) 计算法
复制最高位
从最高位开始，俩俩比较相邻位:
  二者相同取 0
  二者不同取 1
转换前后数据的位宽不变
怎样计算任意给定的二进制数对应的典型格雷码？
1 0 1 1 0 1 1 0 1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
Binary:
Gray Code:

## Slide 9
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2) 反射法
如何由n位典型格雷码写n+1位典型格雷码
1位
2位
3位
Notes: 这种方法基于格雷码是反射码的事实，利用递归的如下规则来构造：
1位格雷码有两个码字
(n+1)位格雷码中的前2n个码字等于n位格雷码的码字，按顺序书写，加前缀0
(n+1)位格雷码中的后2n个码字等于n位格雷码的码字，按逆序书写，加前缀1

## Slide 10
0 1
0
1
2位格雷码
00、01、11、10
00 01 11 10
0
1
3位格雷码
000、001、011、010 、110、111、101、100
3) 图形法
如何写n位典型格雷码

## Slide 11
00 01 11 10
00
01
11
10
4位格雷码
0000、0001、0011、0010 、0110、0111、0101、0100、1100、1101、1111、1110、1010、1011、1001、1000
Gray Code

## Slide 12
Example
8421BCD
Gray Code
十进制: 3→4
3
4
0011
0100
0010
0110
1 位码元改变
Gray Code
3 位码元改变
Gray Code ——连续变化时，比较可靠
Notes: 格雷码属于可靠性编码，是一种错误最小化的编码方式。因为，虽然自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号，但在某些情况，例如从十进制的3转换为4时二进制码的每一位都要变，能使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点，它在相邻位间转换时，只有一位产生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。由于这种编码相邻的两个码组之间只有一位不同，因而在用于方向的转角位移量－数字量的转换中，当方向的转角位移量发生微小变化（而可能引起数字量发生变化时，格雷码仅改变一位，这样与其它编码同时改变两位或多位的情况相比更为可靠，即可减少出错的可能性。

## Slide 13
Gray Code

## Slide 14
Binary Code
一种可靠性编码
Notes: 5中2位为1码：2 out of 5 code：每个合法的编码组合的5位中正好有2位为1. 具有错误检验功能。