## Slide 1
王鸿鹏
School of Computer Science
wanghp@hit.edu.cn
数字逻辑设计
Digital Logic Design

## Slide 2: 时序逻辑元件
锁存器（Latch）
触发器（Flip-Flop）
带附加输入端的边沿触发器
触发器类型转换

## Slide 3: 边沿触发器
D触发器
SR触发器
JK锁存器
T触发器
T′触发器
带附加输入端的触发器

## Slide 4: 时钟触发器
受时钟脉冲控制的触发器称作时钟触发器。
时钟也称同步信号。将多个触发器的时钟端相连，可以控制它们同一时刻动作。
SR触发器
D触发器
JK触发器
T触发器
T'触发器
按逻辑功能
电平触发
边沿触发
按触发方式
时钟触发器分类
CK
CK
CK
D
Q
Q′
边沿触发方式：时钟上升沿到来时刻，触发器可以做状态翻转
电平触发方式：时钟信号高电平期间，触发器可以做状态翻转

## Slide 5: 边沿触发器—— D触发器
♦由时钟脉冲确定状态转换的时刻(即何时转换？)
♦由输入信号确定触发器状态转换的方向(即如何转换？)
时钟触发器的特点
时钟端 CK | 输入端 D | 现态 Qn | 次态 Qn+1
↑ | 0 | 0 | 0
↑ | 0 | 1 | 0
↑ | 1 | 0 | 1
↑ | 1 | 1 | 1
(2) 功能表（上升沿为例）
上升沿触发
(1) 逻辑符号
CK
D
Q
Q′
CK
D
Q
Q′
CK
D
Q
上升沿时刻
采样D端的数据
避免了空翻
必须保证上升沿时刻能采样到正确数据
(3) 次态方程
Qn+1 = D
Qn | → | Qn+1 | D
0 | → | 0 | 0
0 | → | 1 | 1
1 | → | 0 | 0
1 | → | 1 | 1
(4) 驱动表
D触发器的特点：
最简单，应用最广

## Slide 6: 用Verilog实现D触发器
module VrDff(CLK, D, Q);
input CLK, D;
output reg Q;
always @ (posedge CLK)
Q <= D;
endmodule

## Slide 7: 用Verilog实现带异步清零端的D触发器
module VrDffC(CLK, CLR, D, Q);
input CLK, CLR, D;
output reg Q;
always @ (posedge CLK or posedge CLR)
if (CLR==1) Q <= 0;
else Q <= D;
endmodule

## Slide 8: 带时钟使能端和同步置位D触发器
module VrDffSE(CLK, S, CE, D, Q);
input CLK, S, CE, D;
output reg Q;
always @ (posedge CLK)
if (S==1) Q <= 1;
else if (CE==1) Q <= D;
endmodule

## Slide 9: 边沿触发器—— SR触发器
S
R
Q
Q
CK
(1) 逻辑符号
(2) 功能表（上升沿）
时钟端 CK | 输入端 R | 输入端 S | 现态 Qn | 次态 Qn+1
↑ | 0 | 0 | 0 | 0
↑ | 0 | 0 | 1 | 1
↑ | 0 | 1 | 0 | 1
↑ | 0 | 1 | 1 | 1
↑ | 1 | 0 | 0 | 0
↑ | 1 | 0 | 1 | 0
↑ | 1 | 1 | 0 | —
↑ | 1 | 1 | 1 | —
(4) 驱动表
(3) 次态方程
Qn+1 = S + RQn
SR = 0 （约束条件）
Qn | → | Qn+1 | R | S
0 | → | 0 | X | 0
0 | → | 1 | 0 | 1
1 | → | 0 | 1 | 0
1 | → | 1 | 0 | X
S
R
Q
Q
CK
输入存在约束
驱动表可以从触发器功能推导出来
SR触发器：输入存在约束
D触发器： 没有约束，但是只有一个输入端

## Slide 10: 边沿触发器—— JK触发器
(1) 逻辑符号
(3) 次态方程
时钟端 CK | 输入端 J | 输入端 K | 现态 Qn | 次态 Qn+1
↓ | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | 0 | 0 | 1 | 1
↓ | 0 | 1 | 0 | 0
↓ | 0 | 1 | 1 | 0
↓ | 1 | 0 | 0 | 1
↓ | 1 | 0 | 1 | 1
↓ | 1 | 1 | 0 | 1
↓ | 1 | 1 | 1 | 0
(2) 功能表（下降沿）
保持
置 0
置 1
翻转
1
0
0
1
1
1
0
0
00 01 11 10
0
1
Qn
JK
Qn+1 = J Qn + K Qn
输入端 J K |  | 次态 Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
(4) 驱动表
Qn | → | Qn+1 | J | K
0 | → | 0 | 0 | X
0 | → | 1 | 1 | X
1 | → | 0 | X | 1
1 | → | 1 | X | 0
功能最全，输入没有约束
J
K
Q
Q
CK
J
K
Q
Q
CK

## Slide 11: 边沿触发器—— JK触发器
CK
J
Q
K
设0
J
K
Q
Q
CK
输入端 J K |  | 次态 Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
♦何时转换？——时钟脉冲有效边沿到来时刻
♦如何转换？ ——输入信号取值确定
时钟边沿触发器
JK=10,11
0
1
JK=01,11
01,00
10,00
JK触发器状态图

## Slide 12: 边沿触发器—— T触发器
(1) 逻辑符号
(2) 功能表（下降沿）
是JK触发器的特例
时钟端 CK | 输入端 T | 现态 Qn | 次态 Qn+1
↓ | 0 | 0 | 0
↓ | 0 | 1 | 1
↓ | 1 | 0 | 1
↓ | 1 | 1 | 0
输入端T | 次态 Qn+1
0 | Qn
1 | Qn
(3) 次态方程
Qn+1 = J Qn + K Qn
IF J=K=T
Qn+1 = T Qn + T Qn
= T  Qn
保持
翻转
CK
T
Q
Q′
J
K
Q
Q
CK
T

## Slide 13: 边沿触发器—— T'触发器
(1) 逻辑符号
(3) 次态方程
Qn+1 = J Qn + K Qn
IF J=K=T=1
Qn+1 = Qn
Q
CK
设0
(4) 波形分析
(2) 功能表（下降沿）
时钟端 CK | 输入端 T | 现态 Qn | 次态 Qn+1
↓ | 1 | 0 | 1
↓ | 1 | 1 | 0
计数
二分频
CK
T
Q
Q′
“1”
是T触发器的特例

## Slide 14: 带附加输入端的边沿触发器
时钟端 CK | 输入端 D | 异步置1端PreN | 异步清零端ClrN | 次态 Qn+1
X | X | 0 | 0 | 不允许
X | X | 0 | 1 | 1
X | X | 1 | 0 | 0
↑ | 0 | 1 | 1 | 0
↑ | 1 | 1 | 1 | 1
0,1,↓ | X | 1 | 1 | Qn
带异步清零端和异步置1端
用途：为触发器设置指定状态
异步：独立于时钟信号
Q
1
CK
ClrN
PreN
D
Qn+1 = D
清0
低电平有效
低电平有效
设1
保持

## Slide 15: 带附加输入端的边沿触发器—续
Solution:
使能端CE不与时钟端CLK捆绑使用
带时钟使能端
CLK
En
设0
信号给定正确
后果: 失去同步性！
CLK
En
设0
信号给定错误
CE=0
CE=1

## Slide 16: T触发器的应用—二进制加法计数器

## Slide 17: JK触发器的应用实例
Qn+1 = J Qn + K Qn
= J Qn
= A Qn + B Qn Qn
= AQn · B Qn Qn
= (A +Qn) (B +Qn ) Qn
= A BQn + BQn
= BQn
J
K
Q
Q
CK
CP
A
B
例1：写出JK触发器的次态方程
1

## Slide 18: JK触发器的应用实例2
CP
A
B
设 0
Qn+1 = J Qn + K Qn
= (A ⊕B )Qn + QnQn
= A⊕B + Qn
例2：画出Q端波形图
J
K
Q
Q
CK
CP
A
B
方法1：写出JK触发器的次态方程
按照次态方程，在每一个时钟下降沿画出Q端波形
方法2：在每一个时钟下降沿，计算J和K的取值，从而确定Q端波形
Q
输入端 J K |  | 次态 Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
第1个↓：J=0，K=1 置0功能
第2个↓：J=0，K=1 置0功能
第3个↓：J=1，K=1 翻转功能
第4个↓：J=0，K=0 保持功能
第5个↓：J=0，K=0 保持功能

## Slide 19: 触发器的应用——1
1. 存储功能的应用——保存瞬态信号，直到清除为止
【例】举重裁判逻辑电路V2.0: 一个主裁判A和两个副裁判B和C，只有两人以上(必须包含主裁判在内)认定试举动作合格，并按下自己的按钮时，输出信号Z=1，该信号一直保持下去，直到工作人员按下清除按钮 P为止。
分析：
三个人的按钮动作有先后、长短之别，所以需要3个存储元件分别保存三个按钮信号；
存储元件有置1和置0功能即可（锁存器和RS、JK、D触发器均可）
＋
－
Z
B
C
A

## Slide 20: 触发器的应用——续
采用JK触发器或D触发器，如何实现？哪种方法更简单？
＋
－
Z
B
C
A
锁存器的置1端S： 连接主裁按钮A、和副裁B、C输出的低电平
锁存器的置0端R：连接工作人员按钮P给出的低电平
输出信号Z：三个锁存器输出状态的或与逻辑。
基本RS锁存器
主裁判
副裁判
副裁判
工作人员
对于每个锁存器：
裁判按钮按下，执行置1功能；按钮弹起，执行保持功能；
按钮P按下，全体执行置0功能

## Slide 21: 触发器的应用——2
2. 分频/计数功能的应用——
利用触发器的置0、置1功能，由多个触发器组成分频电路，对输入的时钟信号进行分频。
【例】分析输出信号Q1、Q2、Q3与时钟信号CLK之间的频率关系，R为清零端
Q1、Q2、Q3输出波形
T'触发器
Q1对CLK二分频
Q2对CLK四分频
Q3对CLK八分频

## Slide 22: 边沿触发器—— 总结
♦ 由时钟脉冲边沿确定状态转换的时刻(即何时转换？)，其余时刻都是保持功能
♦ 由输入信号确定触发器状态转换的方向(即如何转换？)
时钟边沿触发器的特点
♦ 方法1：
最简单的方法：不给有效的时钟边沿（此时不用考虑J端和K端的信号）
思考：对于一个下降沿触发的JK触发器，如果让它实现保持功能，有几种方法可以做到？
方法
♦ 方法2：
给时钟下降沿，此时触发器的保持功能就必须依靠J端和K端的信号配合才能完成

## Slide 23: 边沿触发器
D触发器
RS触发器
JK锁存器
T触发器
T′触发器
带附加输入端的触发器