## Slide 1
王鸿鹏
School of Computer Science
wanghp@hit.edu.cn
数字逻辑设计
Digital Logic Design

## Slide 2: 时序逻辑元件
锁存器（Latch）
触发器（Flip-Flop）
带附加输入端的边沿触发器
触发器类型转换

## Slide 3: 组合逻辑电路 vs 时序逻辑电路
锁存器和触发器是构成存储电路的基本元件
现态（原态）和 次态（新态）
构成 |  | 定义 | 结构 | 电路框图 | 逻辑函数表达式
数 字 逻 辑 电 路 | 组合逻辑电路 |  |  |  | 
 | 时序逻辑电路 |  |  |  | 
任意时刻的输出——
仅与当前时刻的输入有关
Zm = fm (x1，…，xn)
任意时刻的输出与以下均有关:
当前时刻的输入
电路过去（上一个时刻）的工作状态
Zm = fm (x1，…，xn，y1，…，ys)
不包含
存储元件
包含
存储元件
有三组：
输出方程,驱动方程,状态方程:
Zm = fm (x1,…,xn, y1,…,yr) Yr = gr (x1,…,xn,y1,…,ys) Ysn+1 = qs (x1,…,xn,Y1n,…, Ysn)
只有一组：
Zm = fm (x1，…，xn)

## Slide 4: 锁存器和触发器
锁存器 : 没有时钟输入端
触发器: 有时钟输入端，并且只在时钟信号到来时，才发生状态转换
♦ 锁存器与触发器的特性（双稳态）
有两个互补的输出端 Q 和 Q'
有两个稳定的状态: state 0, state 1
在外界信号的刺激下，可以从一个稳定状态转变到另一个稳定状态。
没有外界信号刺激，维持当前状态不变。

## Slide 5: 双稳态
Q
Q’
1
1
0
0
Q
Q’
0
0
1
1

## Slide 6: 基本SR锁存器（触发器的鼻祖）
置0端 R | 置1端 S | 现态 Qn | 次态 Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | —
1 | 1 | 1 | —
Q (Qn)——现态
Q+ (Qn＋1)——次态
Q＝0（Q＝ 1) : state 0
Q＝1（Q＝0）: state 1
R ：置0端(Reset the output to Q=0)
S ：置1端(Set the output to Q=1)
(1) 电路构成（或非门）
(2) 功能表
对输入信号高电平敏感
保持
置 1
置 0
×不允许
0
1
1
0
=0
1=
置0端 R | 置1端 S | 次态 Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | —
RS对同时取1互斥
输入高电平有效
1
2

## Slide 7: SR锁存器（S=1, R=0）
Q
Q’
R
S
0
1
（3）S = 1, R = 0
a. Qn=1，Q’n=0
1
0
Qn+1=1，Q’n+1=0
b. Qn=0，Q’n=1
Qn+1=1，Q’n+1=0
置位：Qn+1=1 Q’n+1=0
0
1
(a)
Q
Q’
R
S
0
1
1
0
(b)
0
0
1
1
0
Notes: 如果上一页对照功能表讲得比较详细，这一页和下面一页（RS=1）可以不讲

## Slide 8: SR锁存器（S=1, R=1）
Q
Q’
R
S
（4）S = R = 1
0
0
Not allowed :
Qn+1 = Q’n+1 = 0
1
1

## Slide 9: 基本SR锁存器次态方程、逻辑符号等
(3) 次态方程
(4) 逻辑符号
Qn+1 = S + RQn
(SR = 0) 约束条件
功能表
L
R
S
Q
Q
置0端 R | 置1端 S | 现态 Qn | 次态 Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | —
1 | 1 | 1 | —

## Slide 10: 基本SR锁存器驱动表
反映时序电路状态转移规律及相应输入、输出取值关系的有向图
(6) 状态图
·圆圈：表示电路的状态
·有向线段：表示状态的转换关系
·有向线段旁的文字：表示转换条件，即输入信号取值
图中元素的含义
RS=01
0
1
RS=10
10,00
01,00
Qn | → | Qn+1 | R | S
0 | → | 0 | X | 0
0 | → | 1 | 0 | 1
1 | → | 0 | 1 | 0
1 | → | 1 | 0 | X
(5) 驱动表
：完成状态转换需要满足的输入条件
用于时序电路设计
保持
置 0
置0端 R | 置1端 S | 次态 Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | —

## Slide 11: 另一种形式的基本SR锁存器（与非门）
L
R
S
Q
Q
对输入信号低电平敏感
置0端 R | 置1端 S | 现态 Qn | 次态 Qn+1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | —
0 | 0 | 1 | —
(2) 功能表
保持
0
1
1
0
1=
1=
置 1
置 0
×不允许
1=
0=
1
0
1
0
逻辑符号：
1
2

## Slide 12: 锁存器的应用——开关去抖
Q
S
R
1K
1K
+5V
Q
R
S
Q
2
1
(7) 典型芯片
74LS279： 4 R-S latches
由于机械弹性作用,机械式开关在使用中，通常伴随有一定时间的触点机械抖动。
触点抖动可能导致判断出错(一次按下或释放被错误地认为是多次操作)

## Slide 13: SR锁存器小结
优点：结构简单
缺点：
  ① 输入存在约束，使用不便；
  ② 状态改变由输入直接控制。给使用带来局限性。
用途：记忆输入状态
基本SR锁存器是众多触发器的鼻祖
    其余的触发器都是在其基础上逐步改进和完善后形成的

## Slide 14: 门控D锁存器
(1) 电路构成
(2) 功能表
使能端 G | 输入端 D | 现态 Qn | 次态 Qn+1
0 | X | 0 | 0
0 | X | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
(3) 次态方程
Qn+1 = GD + GQn
(4) 逻辑符号
(5) 时序分析
(6) 典型芯片
74LS373： 8D锁存器
0
0
0
1
1
0
在G为高电平期间,Q端的输出直接拷贝D端波形
L
D
G
Q
Q
1

## Slide 15: 用Verilog实现基本D锁存器
module VrDlatch(D, G, Q);
input D, G;
output reg Q;
always @ (D or G) begin
if (G==1) Q <= D;
end
endmodule

## Slide 16: 用Verilog实现带异步清零和门使能D锁存器
module VrDlatchCE(D, G, GE, CLR, Q);
input D, G, GE, CLR;
output wire Q;
always @ (D or G or GE or CLR) begin
if (CLR==1) Q <= 0;
else if ( (G==1) &&(GE==1) ) Q <= D;
end
endmodule

## Slide 17: 用Verilog实现带锁存输出的n-s位译码器
module VrNtoSdec_latch(G, CLR, A, Y);
parameter N=3, S=8;
input [N-1:0] A;
input G, CLR;
output reg [S-1:0] Y;
integer i;
always @ (*) begin
if (CLR) Y <= 0; // Outputs all 0 when CLRed
else if (G) begin // Set selected output bit when enabled
Y <= 0;
for (i=0; i<=S-1; i=i+1)
if (i == A) Y[i] <= 1;
end
end
endmodule

## Slide 18: 门控D锁存器的优缺点
一个时钟内，触发器状态发生多次变化
G
D
Q
♦ 特点：结构简单，仅一个输入端，不存在输入约束问题。
♦ 缺点：使能电位G作用期间，只要输入信号D改变(有时是干扰信号），Q也跟着改变；存在“空翻”现象
违背了构造时钟触发器的初衷：一个时钟内，最多允许触发器状态翻转一次
“空翻”现象是锁存器（或电平方式触发器）共有的问题
“空翻”使以上器件不能正确实现计数功能！
☆ 关键问题：电平（电位）触发
☆ 解决方案：改电平触发为边沿触发
时钟信号的上升沿或下降沿,触发器改变状态
锁存器的使能端送时钟信号，电平触发方式的触发器

## Slide 19: 时序逻辑元件
锁存器（Latch）
    或非门构成的基本RS锁存器
    与非门构成的基本RS锁存器
    门控D锁存器
触发器（Flip-Flop）
带附加输入端的边沿触发器
触发器类型转换