## Slide 1
数字逻辑设计
张春慨
School of Computer Science
ckzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 利用中规模芯片设计时序逻辑电路
计数器芯片
  计数器芯片的级联
  计数器芯片的应用
寄存器芯片
综合应用——序列信号发生器的设计

## Slide 3
利用中规模计数器芯片设计时序逻辑电路
同步十进制加法计数器：74LS160（异步清零）, 74LS162（同步清零）
同步4位二进制加法计数器： 74LS161 （异步清零）, 74LS163（同步清零）
异步二-五-十进制加法计数器：74LS90 （异步清零）, 74LS290 （异步清零）
同步十进制加/减计数器： 74LS192（双时钟）, 74LS190（单时钟）
同步4位二进制加/减计数器： 74LS193 （双时钟）, 74LS191（单时钟）
计数器芯片
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
清零只需要1个条件：清零端给有效信号立即回零
清零需要2个条件同时具备：清零端给有效信号+时钟边沿到来
时钟边沿到来时，且置数使能信号有效，向计数器装入用户指定的初始值
置数功能

## Slide 4
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
CP | CLRN | LDN | ENT | ENP | QD | QC | QB | QA
X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
↑ | 1 | 0 | X | X | D | C | B | A
X | 1 | 1 | 0 | X | 保持 |  |  | 
X | 1 | 1 | X | 0 | 保持 |  |  | 
↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 计数,计满时RCO=1 |  |  | 
例1: 利用74LS161设计模10 计数器
① 清零法
74LS161/160功能表
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
异步清零只需要1个条件：清零端给有效信号立即回零
设计M进制计数器: 需要M+1个状态
CP
“1”
1010只在极短的瞬态出现，不包括在稳定的循环中
0000
0001
0010
0011
0100
1010
1000
0111
0110
0101
1001
用74LS161实现
用计数器芯片设计模10计数器

## Slide 6
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
CP | CLRN | LDN | ENT | ENP | QD | QC | QB | QA
↑ | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
↑ | 1 | 0 | X | X | D | C | B | A
X | 1 | 1 | 0 | X | 保持 |  |  | 
X | 1 | 1 | X | 0 | 保持 |  |  | 
↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 计数,计满时RCO=1 |  |  | 
74LS163/162功能表
同步清零需要2个条件同时具备:清零端给有效信号+时钟边沿到来
设计M进制计数器: 需要M个状态
0000
0001
0010
0011
0100
1000
0111
0110
0101
1001
用74LS163实现
例2: 利用74LS163 设计模10 计数器
① 清零法
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
模10计数器

## Slide 7
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
CP | CLRN | LDN | ENT | ENP | QD | QC | QB | QA
X | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
↑ | 1 | 0 | 1 | 0 | D | C | B | A
X | 1 | 1 | 0 | X | 保持 |  |  | 
X | 1 | 1 | X | 0 | 保持 |  |  | 
↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 计数,计满时RCO=1 |  |  | 
例: 利用74LS161或74163设计模10 计数器
② 置数法
74LS161/160功能表
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
CP | CLRN | LDN | ENT | ENP | QD | QC | QB | QA
↑ | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
↑ | 1 | 0 | 1 | 0 | D | C | B | A
X | 1 | 1 | 0 | X | 保持 |  |  | 
X | 1 | 1 | X | 0 | 保持 |  |  | 
↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 计数,计满时RCO=1 |  |  | 
74LS163/162功能表
设计M进制计数器: 需要M个状态
CP
“1”
CP
“1”
“0”
“0”
“0”
“0”
置数法
清零法
0000
0001
0010
0011
0100
1000
0111
0110
0101
1001
用74LS161/163实现
用置数法设计模10计数器

## Slide 9: 利用中规模芯片设计时序逻辑电路
计数器芯片
  计数器芯片的级联
  计数器芯片的应用
寄存器芯片
综合应用——序列信号发生器的设计

## Slide 10
计数器芯片的级联
利用进位信号
例1：利用74LS161设计模256 加法计数器
（1）同步并行进位连接方式
（2）异步串行进位连接方式
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
高位
低位
高位
低位
用前一级的进位控制后一级的计数使能
用前一级的进位作后一级的时钟信号

## Slide 11
利用进位信号
例2：利用74LS160采用置数法设计模60 计数器
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
“0”
“0”
“0”
“0”
“0”
“0”
“0”
“0”
74LS160
74LS160
“1”
“CP”
“1”
低位
高位
计数到59回零：高位计到5，低位计满。
用前一级的进位控制后一级的计数使能
计数器芯片的级联

## Slide 12
几种典型的时序逻辑部件——节拍发生器
计数器芯片的应用
节拍发生器
例：利用74LS163设计实现一个8节拍发生器
74ls138
G2A
G1
A
B
C
G2B
“0”
“1”
“0”
74LS163
“1”
“CP”
芯片型号 | 计数进制 | 输出特点 | 置数方式 | 清零方式
74LS160 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 异步
74LS161 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 异步
74LS162 | 十进制 | 8421BCD码 | 同步 | 同步
74LS163 | 十六进制 | 4位二进制码 | 同步 | 同步
波形分析：
一个循环周期之内的波形与二进制译码器的输出相同
能把波形循环实现：计数器
3:8译码器
模8计数器
.
.
.
.
.

## Slide 13
利用中规模计数器芯片设计时序逻辑电路
同步十进制加法计数器：74LS160（异步清零）, 74LS162（同步清零）
同步4位二进制加法计数器： 74LS161 （异步清零）, 74LS163（同步清零）
异步二-五-十进制加法计数器：74LS90 （异步清零）, 74LS290 （异步清零）
同步十进制加/减计数器： 74LS192（双时钟）, 74LS190（单时钟）
同步4位二进制加/减计数器： 74LS193 （双时钟）, 74LS191（单时钟）
计数器芯片
输入 |  |  |  | 输出 |  |  | 
CLRN | LD | CP+ | CP- | QD | QC | QB | QA
1 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | X | X | D | C | B | A
0 | 1 | ↑ | 1 | 加计数 |  |  | 
0 | 1 | 1 | ↑ | 减计数 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 保持 |  |  | 
74LS193
LD
A
B
C
D
CP+
CP-
CLRN
QA
QC
QD
QB
CO
BO
74LS192/193功能表
74LS190
LD
A
B
C
D
CT
CP
U/D
QA
QC
QD
QB
CO
BO
输入 |  |  |  | 输出 |  |  | 
LD | CT | D/U | CP | QD | QC | QB | QA
0 | X | X | X | D | C | B | A
1 | 0 | 0 | ↑ | 加计数 |  |  | 
1 | 0 | 1 | ↑ | 减计数 |  |  | 
1 | 1 | X | X | 保持 |  |  | 
74LS190/191功能表
异步清零
异步置数
没有清零端，可借助
异步置数功能实现

## Slide 14
利用一片4位数码比较器74LS85及一片模16 计数器芯片74LS193设计一个模N计数器（N<16）。
74LS85
A0
A2
A3
B0
B1
B2
B3
(A>B)i
A1
(A=B)i
(A<B)i
YA>B
YA=B
YA<B
74LS193
LD
A
B
C
D
CP+
CP-
CLRN
QA
QC
QD
QB
CO
BO
“1”
CP
“1”
“1”
“0”
“0”
0
1
0
1
计数器模值 N
比较器：
A3~A0 ：输入计数器模值N（例如N=10）
B3~B0 ：连接计数器当前计数输出值
如果计数器当前输出值QDQCQBQA = 模值N
比较器输出端 YA=B=1, 该信号使计数器清零
设计思路
计数器芯片的综合应用
194为异步清零，需要多让出一个状态

## Slide 15
计数器芯片的综合应用
光电转换
整形放大
计数器
比较器
分装数量
分装控制信号
产品分装控制电路

## Slide 16
利用中规模计数器芯片设计时序逻辑电路
同步十进制加法计数器：74LS160（异步清零）, 74LS162（同步清零）
同步4位二进制加法计数器： 74LS161 （异步清零）, 74LS163（同步清零）
异步二-五-十进制加法计数器：74LS90 （异步清零）, 74LS290 （异步清零）
同步十进制加/减计数器： 74LS192（双时钟）, 74LS190（单时钟）
同步4位二进制加/减计数器： 74LS193 （双时钟）, 74LS191（单时钟）
计数器芯片
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
CP | R0(1) | R0(2) | S9(1) | S9(2) | QD | QC | QB | QA
X | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0
X | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | X | X | 1 | 1 | 1 0 0 1 |  |  | 
↓ | X | 0 | X | 0 | 计数 |  |  | 
↓ | 0 | X | 0 | X | 计数 |  |  | 
↓ | 0 | X | X | 0 | 计数 |  |  | 
↓ | X | 0 | 0 | X | 计数 |  |  | 
74LS90/290功能表
000
001
010
100
011
0
1
模2计数
模5计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
异步清零
Notes: A、将输出Qa与输入B相接，构成8421BCD码计数器
将输出Qd。与输入A相接，构成5421BCD码计数器，

## Slide 17
① 8421-BCD 码模10计数器
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
CP | R0(1) | R0(2) | S9(1) | S9(2) | QD | QC | QB | QA
X | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0
X | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | X | X | 1 | 1 | 1 0 0 1 |  |  | 
↓ | X | 0 | X | 0 | 计数 |  |  | 
↓ | 0 | X | 0 | X | 计数 |  |  | 
↓ | 0 | X | X | 0 | 计数 |  |  | 
↓ | X | 0 | 0 | X | 计数 |  |  | 
74LS90/290功能表
计数器芯片的应用
0000
0001
0010
0011
0100
1000
0111
0110
0101
1001
QDQCQBQA
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
模2计数
CP
CPA
QA
QB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
QC
0001
QD
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
0000

## Slide 18
② 模-45 计数器
模2计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
模2计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
Solution 1：
CP
模2计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
模2计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
CP
Solution 2：
异步清零,多让出一个状态
计数器芯片的应用

## Slide 19
③ 5421-BCD 码模10计数器
0000
0001
0010
0011
0100
1011
1010
1001
1000
1100
QAQDQCQB
CPB
QB
QC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
QD
0001
QA
0010
0011
0100
1000
1001
1010
1011
1100
0000
模2计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
CP
计数器芯片的应用

## Slide 20
④ 设计节拍发生器
1）设计模7计数器
2）以模7计数器为输入，设计译码器
输入 |  |  | 译码输出 |  |  |  |  |  | 
QC | QB | QA | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Y1
Y2
Y7
…
模2计数
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
QA QB QC QD
模5计数
CP
异步清零,多让出一个状态
计数器芯片的应用

## Slide 21: 利用中规模芯片设计时序逻辑电路
计数器芯片
  计数器芯片的级联
  计数器芯片的应用
寄存器芯片
综合应用——序列信号发生器的设计

## Slide 22
4-bit 双向移位寄存器芯片——74194 (Serial /Parallel input, Parallel out )
利用中规模寄存器芯片设计时序逻辑电路
输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  | 
CP | CR | S1 | S0 | QA | QB |  | QC |  | QD | 
X | 0 | X | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
0 | 1 | X | X | 保持 |  |  |  |  |  | 
X | 1 | 0 | 0 | 保持 |  |  |  |  |  | 
↑ | 1 | 0 | 1 | DSR | QA |  | QB |  | QC | 
↑ | 1 | 1 | 0 | QB | QC |  | QD |  | DSL | 
↑ | 1 | 1 | 1 | A |  | B |  | C |  | D
74LS194功能表
74LS194
LD
A
B
C
D
S1
S0
CR
QA
QC
QD
QB
DSL
DSR
CP
S1 S0 工作方式
0 0 保持
0 1 右移
1 0 左移
1 1 并入

## Slide 23
双向移位寄存器芯片74194的应用
① 4-bit 扭环形计数器
74LS194
LD
A
B
C
D
S1
S0
CR
QA
QC
QD
QB
DSL
DSR
CP
“0”
“1”
“0”
“0”
CP
“1”
“1”
“0”
1000
1100
1110
1111
0000
0001
0011
0111
QAQBQCQD
1
0
0
0
S1 S0 工作方式
0 0 保持
0 1 右移
1 0 左移
1 1 并入
74LS194
LD
A
B
C
D
S1
S0
CR
QA
QC
QD
QB
DSL
DSR
CP
74LS194
LD
A
B
C
D
S1
S0
CR
QA
QC
QD
QB
DSL
DSR
CP
② 寄存器级联
构造8位双向移位寄存器
CP
S1
S0

## Slide 24
③ 7-bit 串/并行转换器
74LS194
LD
A
B
C
D
S1
S0
CR
QA
QC
QD
QB
DSL
DSR
CP
74LS194
LD
A
B
C
D
S1
S0
CR
QA
QC
QD
QB
DSL
DSR
CP
CP
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F0
“1”
“1”
“1”
“1”
“1”
“1”
“1”
“0”
D0D1D2D3D4D5D6
CR
S1 S0 工作方式
0 0 保持
0 1 右移
1 0 左移
1 1 并入
CR=0，寄存器清零， F7F6F5F4F3F2F1F0 = 00000000
∵F7 =0，∴ S1S0 =11， 是并行输入方式
CP↑，并行输入，即 F7F6F5F4F3F2F1F0 =1111110D6
∵ S1S0 =10，是左移工作方式
CP↑, 左移，即 F7F6F5F4F3F2F1F0 =111110D6D5
CP↑,左移，即 F7F6F5F4F3F2F1F0 =111110D6D5D4
…….
CP↑,左移，即 F7F6F5F4F3F2F1F0 =0D6D5D4D3D2D1D0
4. 返回步骤2
反向后, S0=0,S1S0 =10，下一刻左移
反向后, S0=1,S1S0 =11，下一刻并入
工作分析
寄存器芯片的应用

## Slide 25
③ 串/并行转换器
寄存器芯片的应用

## Slide 26: 利用中规模芯片设计时序逻辑电路
计数器芯片
  计数器芯片的级联
  计数器芯片的应用
寄存器芯片
综合应用——序列信号发生器的设计

## Slide 27
序列信号发生器的设计
序列信号发生器：能循环产生一组特定的串行数字序列信号的电路。
序列的长度：序列信号的位数。如：序列为00011，则序列长度为5。
使用环形计数器设计
使用扭环计数器设计
特殊类型
1000
0100
0010
0001
1101
1110
0111
1011
常用状态图
0000
1000
0011
0001
1100
1110
1111
0111
常用状态图
序列状态之间很有规律

## Slide 28
序列信号发生器的设计-1
使用D触发器设计
使用计数器 + 数据选择器设计；
用移位寄存器 + 反馈电路设计(逻辑门 or译码器 or数据选择器)
用计数器 + PROM设计
任意类型
例1：用D触发器设计一个 110100 序列信号发生器
时序电路的不同状态对应输出序列中的各位。
S0
/Y=1
S1
/Y=1
S2
/Y=0
S3
/Y=1
S4
/Y=0
S5
/Y=0
1. 画状态转换图
大体思路：
1.实现序列信号一个周期之内的波形
2.将此波形循环再现
序列信号长度为 L，则取 L个不同的状态
每个状态下时序电路的输出就是序列信号中的一位。
方法1：利用D触发器

## Slide 29
2. 状态编码
S0 —— 000 , S3 —— 011
S1 —— 001 , S4 —— 100
S2 —— 010 , S5 —— 101
3. 状态转换真值
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
0 0 0
Q2Q1Q0
Q2
n+1
Q1
n+1
Q0
n+1
Y
1
1
0
1
0
0
4.卡诺图化简
D0=Q0’
D1=Q2’Q1’Q0+Q1Q0’
X
X
0
1
1
0
0
1
00 01 11 10
0
1
Q1Q0
Q2
X
0
0
0
1
0
1
0
00 01 11 10
0
1
Q1Q0
Q2
X
X
0
1
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
Q1Q0
Q2
D2=Q2Q0’+Q1Q0
X
X
0
0
0
1
1
1
00 01 11 10
0
1
Q1Q0
Q2
Y=Q2’Q1’+Q1Q0
序列信号发生器的设计-1

## Slide 30
5. 电路实现(略)
6. 检查无关项
000
001
010
011
100
101
110
111
时序电路可以自启动。
序列信号长度为 L，则取L个不同的状态
每个状态下时序电路的输出就是序列信号中的一位。
方法1：利用D触发器
序列信号发生器的设计-1

## Slide 31
例1：设计一个 110100 序列信号发生器
方法2：利用计数器+数据选择器
数据选择器74151的输入D0-D5接成110100。
74163接成模6加法计数器
计数器输出连接到数据选择器的选择控制端CBA，经过循环选择产生所需序列。
计数器+数据选择器
设计序列信号发生器的方法
（置数归零法）
大体思路：
1.实现序列信号一个周期之内的波形
2. 循环再现
序列信号发生器的设计-1

## Slide 32
例2：设计一个 00010111 序列信号发生器
方法3：移位寄存器+反馈电路设计（逻辑门 or译码器 or数据选择器）
反馈电路：
可以是逻辑门 or 译码器 or 数据选择器
原理：寄存器设置为左移模式，利用反馈电路为左移串行输入端提供输入
序列信号发生器的设计-2

## Slide 33
例2：设计一个 00010111序列信号发生器
方法3：移位寄存器+反馈电路设计（逻辑门 or译码器 or数据选择器）
确定移位寄存器的位数。
序列信号长度为L，则移位寄存器的位数n 应满足：
2n ≥ L
试探法：n 为满足条件的最小值 ，将序列数据循环左移，画状态图。检查状态图中所有 L个状态是否两两不同，是，则n 值可用；否则取n+1，重复上述操作。
画状态转换表，确定左移时最低位输入的卡诺图，求出表达式。如果有无关项，检察电路的自启动能力
实现最低位反馈输入（逻辑门 or 译码器 or 数据选择器）
取移位寄存器的某位输出即为所要求的序列信号。
具体方法
序列长度L=8，则n=3
1. 确定移位寄存器位数
2. 状态转换图
000
001
010
101
011
111
110
100
00010111
11000
用74194的低3位QBQCQD输出
序列信号发生器的设计-2

## Slide 34
例2：设计一个 00010111序列信号发生器
方法3：移位寄存器+反馈电路设计
1
0
1
1
1
0
0
0
QBQCQD
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 0
1 0 0
LIN
3. 状态转换真值表
4.卡诺图化简
0
0
1
0
1
1
0
1
00 01 11 10
0
1
Q1Q0
Q2
LIN = QBQC’QD + QB’QC + QB’QD’
QB输出即为序列信号
反馈电路：
逻辑门
序列信号发生器的设计-2

## Slide 35
例2：设计一个 00010111序列信号发生器
方法3：移位寄存器+反馈电路设计
1~4. 同上
LIN = QBQC’QD + QB’QC + QB’QD’
= ∑m (0, 2, 3, 5)
QBQCQD分别接74151的选择控制端CBA，则：
D0=D2=D3=D5=1，D1=D4=D6=D7=0
QB输出即为序列信号
反馈电路：
数据选择器
转换为最小项表达式
序列信号发生器的设计-2

## Slide 36
例2：设计一个 00010111序列信号发生器
方法3：移位寄存器+反馈电路设计
1~4. 同上
LIN = QBQC’QD + QB’QC + QB’QD’
= ∑m (0, 2, 3, 5)
QB输出即为序列信号
QBQCQD分别接74138的地址输入端CBA，则：
Y0，Y2，Y3 ，Y5分别被译中时,反馈回1 ,否则反馈回0
反馈电路：
译码器
转换为最小项表达式
序列信号发生器的设计-2

## Slide 37
方法总结
使用环形计数器设计
使用扭环计数器设计
特殊类型
使用D触发器设计
使用计数器 + 数据选择器设计；
用移位寄存器+反馈电路设计（逻辑门 or译码器 or数据选择器 ）
用计数器 + PROM设计
任意类型
序列信号发生器设计方法总结