## Slide 1
数字逻辑设计
张春慨
School of Computer Science
ckzhang@hit.edu.cn

## Slide 2: 利用触发器设计异步时序逻辑
异步时序电路中，没有统一的时钟脉冲
异步时序电路中要求每次输入信号发生变化后，必须等电路进入稳定状态，才允许输入信号再次发生改变
时钟脉冲作为一个输入变量考虑
外部时钟脉冲并不一定都送到各触发器的时钟端
输入信号都以脉冲形式出现
  0——表示没有输入脉冲
1——表示有输入脉冲
为避免电路中出现竞争冒险，异步时序电路中每一时刻仅允许一个输入信号发生变化，不允许两个脉冲同时输入。n 个输入端有n+1个输入组合
异步时序逻辑设计的特点
如：异步时序中，X1X2X3是三个输入端，有四种输入组合：000、001、010、100。
000——表示没有脉冲输入。
011、101、110、111是不允许出现的组合

## Slide 3: 利用触发器设计异步时序逻辑
X1
X2
Z
1. 建立原始状态表
① 设状态
S0 ：初始状态, X1X2 =00
S1： 收到X1, X1X2 =10
S2 ：收到X1-X2, 即10 →01
S3 ：收到X1-X2-X2, 即10→01→01, 且Z=1。
X1-X2-X2
检测器
X1
CP1
Z
X2
CP2
只标记感兴趣的子序列
分析：
该检测器有两个脉冲序列输入端X1和X2 ，当X1先输入一个脉冲，紧接着X2输入两个脉冲，输出Z便在第二个X2脉冲出现时刻产生一个脉冲。
例1：用D触发器设计一个X1 - X2 - X2脉冲序列检测器，其中X1 、X2为不同时出现的脉冲。

## Slide 4: 利用触发器设计异步时序逻辑
② 状态转换情况
S0
“00”
X1X2=01
S1
S0
S2
S1
S1
S3
S0
S1
( Z=1 )
X1X2=10
X1X2=01
X1X2=10
X1X2=10
X1X2=01
X1X2=10
X1X2=01
“00”
“00”
“00”
③ Mealy 状态图
00,01/0
10/0
10/0
01/1
01/0
01/0
00,10/0
X/Z
S2
S0
S1
S3
10/0
00/0
00/0
现态 | Qn+1/ Z |  | 
Qn | X1X2=00 | X1X2=01 | X1X2=10
S0 | S0 / 0 | S0 / 0 | S1 / 0
S1 | S1/ 0 | S2 / 0 | S1 / 0
S2 | S2 / 0 | S3 / 1 | S1 / 0
S3 | S3 / 0 | S0 / 0 | S1/ 0
④ 状态表
Notes: 注意：s3在输入为从10改变为00时，s3状态是不变的，并且z输出为0.

## Slide 5: 利用触发器设计异步时序逻辑
2. 状态表化简
√
√
3. 状态编码
原则1：S0S2、S0S1、S1S2应取相邻编码
原则2：S0S1、S1S2、S0S2 应取相邻编码
原则3：S0S2、S0S1、S1S2应取相邻编码
现态 | Qn+1/ Z |  | 
Qn | X1X2=00 | X1X2=01 | X1X2=10
S0 | S0 / 0 | S0 / 0 | S1 / 0
S1 | S1/ 0 | S2 / 0 | S1 / 0
S2 | S2 / 0 | S3 / 1 | S1 / 0
S3 | S3 / 0 | S0 / 0 | S1/ 0
现态 | Qn+1/ Z |  | 
Qn | X1X2=00 | X1X2=01 | X1X2=10
S0 | S0 / 0 | S0 / 0 | S1 / 0
S1 | S1 / 0 | S2 / 0 | S1 / 0
S2 | S2 / 0 | S0 / 1 | S1 / 0
S2
S1
S0
0 1
0
1
S0：00
S1：01
S2：10
Notes: 对于左上角的状态表，对于行s3，其次态分别为s3，s0，s1，对于行s0，次态分别为s0，s0，s1，因为s3和s0在输入为00时，其状态保持不变，输入为01和10时，次态是相同的，因此s0和s3时可以合并的。

## Slide 6
4、 D触发器的激励表
CP=1, Qn+1 = D
CP=0, Qn+1 = Q
Qn+1 = D.CP+Qn.CP
将CP看作控制函数，D触发器的特征表达式为：
S2
S1
S0
0 1
0
1
Qn | → | Qn+1 | CP | D
0 | → | 0 | 0 | X
0 | → | 1 | 1 | 1
1 | → | 0 | 1 | 0
1 | → | 1 | 0 | X
驱动表
现态 | Qn+1/ Z |  | 
Qn | X1X2=00 | X1X2=01 | X1X2=10
S0 | S0 / 0 | S0 / 0 | S1 / 0
S1 | S1 / 0 | S2 / 0 | S1 / 0
S2 | S2 / 0 | S0 / 1 | S1 / 0
输入及现态 |  |  |  | 次态 |  | 输入 输出 |  |  |  | 
X1 | X2 | Q2n | Q1n | Q2n+1 | Q1n+1 | CP2 | D2 | CP1 | D1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X
1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
S0：00
S1：01
S2：10
确定CP2：看Q2n→Q2n+1
确定CP1：看Q1n→Q1n+1
确定D2：看CP2 和Q2n+1
确定D1：看CP1 和Q1n+1
Notes: 状态真值转移表

## Slide 7: 利用触发器设计异步时序逻辑
D1 = Q1n
1
X
1
0
0
X
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
1
X
0
0
X
X
X
X
CP2 = X2Q1n+Q2n X2+ X1Q2n
D2 = Q1n
0
X
1
X
X
X
X
X
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
0
X
X
X
X
X
X
X
0
X
1
0
0
X
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
1
X
0
1
X
X
X
X
CP1= Q1nX1 + Q1nX2
1
X
0
0
0
X
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
0
X
0
0
X
X
X
X
Z= X2Q2n
X
X
0
X
X
X
X
X
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
1
X
X
1
X
X
X
X
5.卡诺图化简

## Slide 8: 利用触发器设计异步时序逻辑
6. 逻辑图
CP2 = X2Q1n+Q2n X2+ X1Q2n
D2 = Q1n
CP1= Q1nX1 + Q1nX2
Z = X2Q2n
D1 = Q1n
X1
D2
Q2
Q2
CK
D1
Q1
Q1
CK
X2
Z
7. 检查无关项
输出错误！
不能自启动
无关状态：Q2nQ1n =11
X1X2 分别为 00, 01,10时，带入计算
Q2n+1 =
Q1n+1 =
D2 = Q1n
D1 = Q1n
Z= X2Q2n
；CP2 = X2Q1n+Q2n X2+ X1Q2n
；CP1 = Q1nX1 + Q1nX2
11
00,10/0
01/1
00,01/0
10/0
01/1
01/0
00,10/0
X/Z
S2
S0
S1
10/0
00/0
Notes: 这是米里电路

## Slide 9: 利用触发器设计异步时序逻辑
例2：用D触发器设计一个X1 - X2 - X3异步脉冲序列检测器，其中X1 、X2 、 X3为不同时出现的脉冲
X1-X2-X3
检测器
X1
CP1
Z
X2
CP3
X3
CP2
1. 建立原始状态表
① 设状态
S0 ：初始状态, X1X2X3=000
S1： 收到X1, X1X2X3=100
S2 ：收到X1-X2, 即100 →010
S3 ：收到X1-X2-X3, 即100→010→001, 且Z=1
Notes: 输入为x1，x2和x3，所以输入种类为3+1=4，分别为000,001,010,100.
注意：x1，x2和x3的脉冲，一定是连续的依次脉冲，否则就进入相应的状态。

## Slide 10: 利用触发器设计异步时序逻辑
② 状态转换情况
(Z=1)
③ Mealy 状态图
现态 | Qn+1/ Z |  |  | 
Qn | X1X2X3=000 | X1X2X3=100 | X1X2X3=010 | X1X2X3=001
S0 | S0 / 0 | S1 / 0 | S0 / 0 | S0 / 0
S1 | S1/ 0 | S1 / 0 | S2 / 0 | S0 / 0
S2 | S2 / 0 | S1 / 0 | S0/ 0 | S3/ 1
S3 | S3 / 0 | S1 / 0 | S0/ 0 | S0/ 0
④ 状态表
S0
“000”
X1X2X3=001
S1
S0
“000”
“000”
X1X2X3=010
X1X2X3=100
S0
X1X2X3=010
S1
S2
X1X2X3=001
X1X2X3=100
S0
“000”
X1X2X3=001
S1
S3
X1X2X3=010
X1X2X3=100
S0
X1X2X3=001
S1
S0
X1X2X3=010
X1X2X3=100
S0
001/0
000,001,010/0
100/0
100/0
001/1
010,001/0
010/0
000,100/0
X/Z
S2
S0
S1
S3
100/0
000/0
000/0
010/0
Notes: 我觉得s3状态时，输入000时，状态转移到s0。但本slide为状态不变，仍旧是s3.

## Slide 11: 利用触发器设计异步时序逻辑
√
√
3. 状态编码
原则1：S0S2、S0S1、S1S2应取相邻编码
原则2：S0S1、S1S2、S0S2 应取相邻编码
原则3：S0S2、S0S1 、S1S2应取相邻编码
S2
S1
S0
0 1
0
1
2. 状态表化简
现态 | Qn+1/ Z |  |  | 
Qn | X1X2X3=000 | X1X2X3=100 | X1X2X3=010 | X1X2X3=001
S0 | S0 / 0 | S1 / 0 | S0 / 0 | S0 / 0
S1 | S1/ 0 | S1 / 0 | S2 / 0 | S0 / 0
S2 | S2 / 0 | S1 / 0 | S0/ 0 | S3/ 1
S3 | S3 / 0 | S1 / 0 | S0/ 0 | S0/ 0
现态 | Qn+1/ Z |  |  | 
Qn | X1X2X3=000 | X1X2X3=100 | X1X2X3=010 | X1X2X3=001
S0 | S0 / 0 | S1 / 0 | S0 / 0 | S0 / 0
S1 | S1/ 0 | S1 / 0 | S2 / 0 | S0 / 0
S2 | S2 / 0 | S1 / 0 | S0/ 0 | S0/ 1
S0：00
S1：01
S2：10

## Slide 12: 利用触发器设计异步时序逻辑
4、 状态转换真值表
S2
S1
S0
0 1
0
1
Qn | → | Qn+1 | CP | D
0 | → | 0 | 0 | X
0 | → | 1 | 1 | 1
1 | → | 0 | 1 | 0
1 | → | 1 | 0 | X
D触发器驱动表
S0：00
S1：01
S2：10
状态转换真值表？

## Slide 13: 利用触发器设计异步计数器
例1：试用JK触发器设计异步模5加法计数器
① 确定触发器个数：需要3个JK触发器, ↓触发
② 画状态转换图
000/0
001/0
010/0
011/0
100/1
时序图中，凡是触发器状态翻转的地方，都必须为其提供时钟脉冲。
在满足翻转的前提下，时钟脉冲越少越好
设计原则
CP | Q3 | Q2 | Q1
↓ | 0 | 0 | 0
↓ | 0 | 0 | 1
↓ | 0 | 1 | 0
↓ | 0 | 1 | 1
↓ | 1 | 0 | 0
↓ | 0 | 0 | 0
③ 确定触发器CP的接法
Q1——由CP提供下降沿，CP1 =CP
Q2——翻转两次，需两个下降沿，恰好此时Q1有两个下降沿，CP2 = Q1↓
Q3——翻转两次，需两个下降沿，此时Q2 、 Q1都不能提供，CP3 只能接CP
对触发器而言：只要提供时钟，状态的保持就必须依靠输入端（如J、K）的控制来实现。
Notes: 因为是下降沿触发，因此触发器cp的接法表格中，箭头是针对1 ->0的情况。
因为“在满足翻转的前提下，时钟脉冲越少越好”，对于q3而言，q1可以提供两个下降沿，但提供的下降沿的位置不适合q3的翻转，所以“CP3 只能接CP”。

## Slide 14: 利用触发器设计异步计数器
现态 |  |  | 次态 |  |  | 输入 |  |  |  |  |  | 输出
Q3n | Q2n | Q1n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | X | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | X | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | 1
④ 状态转换真值表
CP1 =CP3 =CP↓, CP2 = Q1↓
此时Q1无下降沿, J2 K2为任意
⑤ 卡诺图化简
X
X
X
X
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
Q2nQ1n
Q3n
X
X
X
0
1
X
X
1
00 01 11 10
0
1
Q2nQ1n
Q3n
J1 = Q3n
J3 = Q2nQ1n
⑥ 逻辑图
J3 = Q2nQ1n
J1 = Q3n
, K3 = 1
, K2 = 1
J2 = 1
, K1 = 1
Z = Q3n
,CP2 = Q1↓
,CP3 = CP1= CP
K3
Q3
Q3
CK
cp
K2
Q2
Q2
CK
J3
J2
K1
Q1
Q1
CK
J1
Z
确定J3K3 ：看Q3n→Q3n+1
确定J1K1 ：看Q1n→Q1n+1
确定J2K2 ：
看Q1n→Q1n+1

## Slide 15: 利用触发器设计异步计数器
⑦检查无关项
现态 |  |  | 次态 |  |  | 输入 |  |  | 输出
Q3n | Q2n | Q1n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | CP3 | CP2 | CP1 | Z
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ↓ | 0 | ↓ | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ | 1
J3 = Q2nQ1n
J1 = Q3n
, K3 = 1
, K2 = 1
J2 = 1
, K1 = 1
Z = Q3n
,CP2 = Q1↓
,CP3 = CP1= CP
000/0
001/0
010/0
011/0
100/1
111/1
110/1
101/1
能自启动

## Slide 16: 利用触发器设计异步计数器
输出方程：
① 确定触发器个数：需要4个D触发器, ↑触发
② 画状态转换图
③ 确定触发器CP的接法
选择时钟脉冲的基本原则：在满足翻转要求的条件下，触发沿越少越好。
例2：用D触发器设计实现十进制异步加法计数器

## Slide 17: 利用触发器设计异步计数器
现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  | 输入 |  |  |  |  |  |  | 
Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | CP3 | CP2 | CP1 | CP0 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | X | X | X | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | 0 | X | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | X | X | X | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | X | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | 0 | X | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | X | X | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | X | X | X | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | 0 | X | 0 | 0
④ 状态转换真值表
X
1
0
X
X
0
0
X
00 01 11 10
00
01
11
10
Q3nQ2n
Q1nQ0n
X
X
0
X
X
X
X
X
X
0
X
X
X
1
X
X
00 01 11 10
00
01
11
10
Q3nQ2n
Q1nQ0n
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
1
X
X
0
1
X
00 01 11 10
00
01
11
10
Q3nQ2n
Q1nQ0n
X
X
0
X
X
X
X
X
1
0
0
1
1
0
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
Q3nQ2n
Q1nQ0n
X
X
0
1
X
X
X
X
D3 = Q2nQ1n
D2 = Q2n
D1 = Q3n Q1n
D0 = Q0n
⑤ 卡诺图化简

## Slide 18: 利用触发器设计异步计数器
将无效状态1010～1111分别代入状态方程,可以验证该电路能够自启动。
D3 = Q2nQ1n
D2 = Q2n
D1 = Q3n Q1n
D0 = Q0n
C = Q3nQ0n
D3
Q3
Q3
CK
D2
Q2
Q2
CK
D1
Q1
Q1
CK
cp
D0
Q0
Q0
CK
C
⑥ 逻辑图
⑦检查无关项
现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  | 输入 |  |  | 
Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | CP3 | CP2 | CP1 | CP0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ↑ | 0 | ↑ | ↑
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑