## Slide 1: 数据通路+流水线
总分: 50
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
发生数据访存的指令所占比例？
35
发生指令访存的指令所占比例？
100
使用符号扩展的指令所占比例？76
当不需要符号扩展的结果时，符号扩展单元的行为是什么？
按指令相应字段继续扩展,只是不选择
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
R-type | I-type (non-ld) | Load | Store | Branch | Jump
24% | 28% | 25% | 10% | 11% | 2%
1. 根据下表回答问题
主观题
12分

## Slide 3
2. 假设本周期处理器取来指令：0x00c6fa23
问：
此时ALU控制单元的输入值是多少？00 0010
该指令执行结束后新的PC地址是多少？
此时ALU的输入数值是多少？
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
6分

## Slide 4
3. 假设用来实现处理器数据通路的各功能模块延迟如上表所示
问：
R型指令的延迟是多少？30+250+200+150+50+20=700
ld指令的延迟是多少？
30+500+200+150+20+50=
950
sd指令的延迟是多少？
30+500+200+150+25=905
Beq指令的延迟是多少？
30+250+150+50+200+20+5=705
I型指令的延迟是多少？
30+250+150+25+200+25+20=700
该CPU的最小时钟周期是多少？950ns
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
I-Mem/ D-Mem | Register File | Mux | ALU | Adder
250ps | 150ps | 25ps | 200ps | 150ps
Single Gate | Register Read | Register Setup | Sign Extend | Control
5ps | 30ps | 20ps | 50ps | 50ps
主观题
12分

## Slide 5
4. 尝试添加RISC-V中的指令：
lwi.d rd, rs1, rs2 指令释义：
Reg[rd]=Mem[Reg[rs1]+Reg[rs2]]
问：
对于这条指令，是否需要添加新的功能部件？不需要
现有的哪些功能部件需要改造？控制逻辑
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
6分

## Slide 6
5.假设数据通路的各个流水级的延迟如下：
同时，假设处理器执行的指令分布如下：
（1）在流水化和非流水的处理器中，时钟周期分别是多少？350 1250
（2）在流水化和非流水化的处理器中，对于ld指令的延迟分布为多少？1750，1250
（3）如果要将数据通路中的一个流水级拆成两个新的流水级，每个新流水级的延迟为原来的一半，那么我们将拆分哪一级？新处理器的时钟周期为多少？
ID 300
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
IF | ID | EX | MEM | WB
250 ps | 350 ps | 150 ps | 300 ps | 200 ps
ALU/Logic | Jump/ Branch | Load | Store
45% | 20% | 20% | 15%
（1）
主观题
8分

## Slide 7
6.在下述代码中添加NOP指令，让它无须处理数据冒险也能正确运行在流水线处理器上。（同一时钟周期内，寄存器先写后读）
addi x11, x12, 5
NOP
NOP
add x13, x11, x12
NOP
addi x14, x11, 15
add x15, x13, x12
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
6分