## Slide 1: 第六章 处理器设计
RISC-V数据通路
  数据通路概念
  RISC-V部分指令的数据通路
RISC-V控制器

## Slide 2: 单核计算机系统
Notes: 参考浙大刘鹏老师4.1部分的内容，结合这个图，先从宏观上介绍一下单核计算机的组成，CPU，内存，IO等

## Slide 3: CPU
功能层面的定义：
  构建一个能够通过输入的机器码，执行相应操作、并保持相应状态的数字电路
数字电路
（逻辑门、寄存器）
010111010100010101..1
RISC-V机器码
(例如：addi t0 x0 6)
执行完毕这条指令后，
寄存器t0的值为6

## Slide 4: CPU的组成部分
数据通路是处理器中执行所需操作的硬件
  执行控制器的操作（例如，控制器告诉数据通路，执行add指令，则数据通路就会将操作数喂给加法器）
≈≈处理器的四肢
控制器是对数据通路要做什么操作进行调度的硬件结构
  告诉数据通路：需要执行什么操作？需要读内存吗？需要写寄存器吗？写哪个寄存器？读哪个寄存器？
≈≈处理器的大脑

## Slide 5: 单周期CPU设计模型
每个时钟节拍执行一条指令
当前状态值通过一系列组合逻辑得到当前指令机器码，以及对应的操作码类型，操作数，结果。
在下一时钟上升沿到来时，所有组合逻辑单元输出的状态值保持或者更新对应寄存器，同时开始下一个时钟周期的执行操作。
Notes: 这是思路最简单的无流水线结构的单核计算机系统的设计思路，每个时钟节拍执行一条指令。

## Slide 6: 分阶段的数据通路——概述
问题：单块的逻辑结构完成对所有指令从取指到执行的所有操作，这种设计笨重，效率低下
分阶段的数据通路设计：将原来执行一条指令的过程，拆分为几个阶段，然后将这几个阶段对应的电路结构前后串联起来构成完整的数据通路。
  电路规模更小，更便于设计实现
  便于修改优化一个阶段而不影响其他阶段

## Slide 7: 数据通路的五个阶段
取指：Instruction Fetch (IF)
译码：Instruction Decode (ID)
执行：EXecute (EX) - ALU (Arithmetic-Logic Unit)
访存：MEMory access (MEM)
写回：Write Back to register (WB)

## Slide 8: 指令执行示意图
RegF
程序计数器PC
指令储存器IMEM
寄存器堆RegF
算术逻辑单元ALU
数据存储器DMEM

## Slide 9: 数据通路模块——组合逻辑单元
Add
A
B
Sum
MUX
Select
A
B
Y
ALU
OP
A
B
Result

## Slide 10: ALU（数字逻辑单元）功能需求
ALU Control(ALUop） | 操作
0000 | and
0001 | or
0010 | add
0110 | subtract
0111 | set on less than
1100 | nor
ALU
ALUop
A
B
Result
Overflow
Zero
CarryOut

## Slide 11: ALU设计技巧
从简单开始：然后再进行扩展
分而治之：从1位ALU设计开始
利用已知的元件或者组件，组合起来实现复杂功能

## Slide 12: ALU——简单运算
1-bit
Full
Adder
CarryIn
CarryOut
Result
or
and
add
Operation
0
1
2
Mux
A
B

## Slide 13: ALU——如何进行减法运算
A-B=A+B'+1
ALU
Sel
0
1
Mux
Result
CarryOut
A
Operation
Subtract
B'
B
CarryIn

## Slide 14: 1-bit到多位ALU
1-bit
Full
Adder
CarryIn 0
CarryOut
Result
or
and
add
Operation
0
1
2
Mux
A
B
1-bit ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
4-bit ALU
Result 0
Result 1
Result 2
Result 3
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
CarryIn 1
CarryIn 2
CarryIn 3
CarryOut 0
CarryOut 1
CarryOut 2
CarryOut 3

## Slide 15: ALU——nor运算
A nor B= （not A） and (not B)
Adder
0
2
0
1
0
1
CarryIn
CarryOut
Result
Operation
A
B
Ainvert
1
ALUop
Binvert

## Slide 16: ALU——溢出检测逻辑
Overflow=CarryIn[N-1] XOR CarryOut[N-1]
CarryIn 0
1-bit
ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
Result 0
Result 1
Result 2
Result 3
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
CarryIn 1
CarryIn 2
CarryIn 3
CarryOut 0
CarryOut 1
CarryOut 3
Overflow
X | Y | X XOR Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 17: ALU——判零逻辑
ALU
ALUop
A
B
Result
Overflow
Zero
CarryOut
CarryIn 0
1-bit
ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
1-bit
ALU
Result 0
Result 1
Result 2
Result 3
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
CarryIn 1
CarryIn 2
CarryIn 3
CarryOut 0
CarryOut 1
CarryOut 2
CarryOut 3
Zero

## Slide 18: 32bit ALU
ALUop | Funciton
0000 | and
0001 | or
0010 | add
0110 | subtract
0111 | set-on-less-than
1100 | nor
Zero
CarryIn
ALU 0
Less
CarryOut
CarryIn
ALU 1
Less
CarryOut
CarryIn
ALU 2
Less
CarryOut
CarryIn
ALU 31
Less
Result0
Result1
Result2
Result31
a0
b0
a1
b1
0
a2
b2
0
a31
b31
0
Overflow
···
···
···
···
···
···
···
···
···
Sel
CarryIn
Operation
Binvert
Ainvert

## Slide 19: 数据通路模块——状态与时序单元
寄存器堆和存储器

## Slide 20: 数据通路模块——寄存器堆(reg file)
寄存器文件由32个寄存器组成：
  两个输出总线：Data1和Data2
  一个输入总线：DataW
  Reg1选择寄存器输出到Data1上
  Reg2选择寄存器输出到Data2上
  RegW选择寄存器，当写使能为1时，将DataW上的数据写入
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
clk
Write Enable

## Slide 21: 数据通路模块——寄存器堆(reg file)
Clk输入仅在写寄存器时起作用
在读操作时，寄存器堆的行为类似于普通的组合逻辑功能
  当Reg1或Reg2有效时，经过一定访问响应时间，得到有效的Data1或Data2输出的数据
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
clk
Write Enable

## Slide 22: 数据通路模块——存储器
指令存储器
  输入总线：Instruction Address
  输出总线： Instruction
Instruction
Address
Instruction
Instruction
memory

## Slide 23: 数据通路模块——存储器
数据存储器
  输入总线：Write Date
  输出总线：Read Data
  写使能端
  地址端
  时钟信号端
Address
Write
Data
Read Data
clk
Write Enable
Data
memory

## Slide 24: 数据通路模块——存储器之读写
读存储器时，由地址端输入的地址，选择存储器中对应地址上的数据，输出到Read Data
写存储器时，将写使能置1，表示有效，将Write Data输入的数据写到选择的地址位置上
Address
Write
Data
Read Data
clk
Write Enable
Data
memory

## Slide 25: RISC-V 主要状态单元——寄存器
由32个寄存器(0-31)构成的寄存器文件
由指令中的rs1字段指定读取的源寄存器1，由rs2字段指定读取的源寄存器2，由rd字段指定写入的目的寄存器
另外x0寄存器中恒为0值，对它的写入操作可以忽略
程序计数器（PC寄存器），保存着当前执行指令的地址

## Slide 26: RISC-V 主要状态单元——存储器
将指令和数据保存在一个64位的字节寻址的存储空间中
使用分立的两块存储器分别作为指令存储器Imem和数据存储器Dmem
从指令存储器读取指令，在数据存储器中读写数据

## Slide 27: 第六章 处理器设计
RISC-V数据通路
  数据通路概念
  RISC-V部分指令的数据通路
RISC-V控制器

## Slide 28: 实现add指令
add rd, rs1, rs2
指令对机器状态进行两次更改：
  Reg[rd] = Reg[rs1] + Reg[rs2]
  PC = PC +4
31
0
funct7
opcode
rs2
rs1
funct3
rd
0000000
0110011
rs2
rs1
000
rd

## Slide 29: add指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
取值阶段完成：
操作1：PC驱动IM输出指令
操作2：PC驱动计算下一个PC值

## Slide 30: add指令的数据通路
IM
PC
clk
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Add
+4
RegWriteEnable (RegWEn)
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
Control logic
译码阶段完成：
操作1：IM驱动控制器分析指令的opcode和funct域
操作2：IM驱动RF读出2个寄存器值

## Slide 31: add指令的数据通路
IM
PC
clk
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Add
+4
RegWriteEnable (RegWEn)
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
执行阶段完成：
操作：RF输出的寄存器值驱动ALU完成相应的计算
ALUSel
(add=0)

## Slide 32: add指令的数据通路
IM
PC
clk
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Add
+4
RegWriteEnable (RegWEn)
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
访存阶段完成：
操作1：对于lw，输入地址后则输出数据
操作2：对于sw，需要同时输入地址&要写入的数据
只有lw和sw指令在该环节有实际操作，其他指令不涉及该环节
ALUSel
(add=0)

## Slide 33: add指令的数据通路
IM
PC
clk
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Add
+4
RegWriteEnable (RegWEn)
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
ALUSel
(add=0)
写回阶段完成：
操作：写ALU计算结果或数据存储器读出的数据至寄存器堆

## Slide 34: add指令的时序图
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
指令存储器的时延
PC寄存器的时延
寄存器文件时延与立即数生成单元时延的较大者
ALU时延
流经的两个选择器的时延

## Slide 35: 实现sub指令
sub rd, rs1, rs2
几乎与加法相同
inst[30]在加法和减法之间进行选择
add
sub
31
0
0000000
0110011
rs2
rs1
funct3
rd
0100000
0110011
rs2
rs1
000
rd

## Slide 36: sub指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
(add=0/sub=1)
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2

## Slide 37: 实现R型指令
0000000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | add
0100000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | sub
0000000 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011 | sll
0000000 | rs2 | rs1 | 010 | rd | 0110011 | slt
0000000 | rs2 | rs1 | 011 | rd | 0110011 | sltu
0000000 | rs2 | rs1 | 100 | rd | 0110011 | xor
0000000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | srl
0100000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | sra
0000000 | rs2 | rs1 | 110 | rd | 0110011 | or
0000000 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011 | and
funct3和funct7字段不同，选择ALU的不同功能

## Slide 38: 实现RISC-V addi指令
addi x15, x1, -50
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
111111001110
0010011
00001
000
01111
imm= -50
rs1=1
add
rd=15
OP-Imm

## Slide 39: add指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
(add=0/sub=1)
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
立即数位置
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2

## Slide 40: addi指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
BSel
clk
M
U
X
imm
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2

## Slide 41: addi指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
Bsel
(rs2=0/imm=1)
ImmSel
=I
inst[31:20]
clk
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
Imm
Gen
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2

## Slide 42: I型指令的立即数生成
高12位复制到立即数的低12位
通过将指令的最高比特位复制填充 到立即数的高20位完成符号扩展
imm[31:0]
imm[31:20]
ImmSel=I
31
0
imm[10:0]
opcode
rs1
funct3
rd
符号扩展
inst[30:20]
20
Imm
Gen
imm[11]
inst
imm
Notes: 提一下RV32和RV64的区别

## Slide 43: R+I 数据通路
inst[31:20]
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
BSel
ImmSel
clk
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
Imm
Gen
I型指令中的其余运算指令，也可以由该数据通路实现，通过控制器的ALUSel控制信号，选择对应的AUL运算功能

## Slide 44: 实现lw指令（load word）
lw x14, 8(x2)
寄存器rs1中的值作为基地址，加上立即数值，得到目标访问地址。lw与sw指令的rs1都是存放基地址。
  与addi操作十分相似，但用于计算地址，而不是获得最终结果
从存储器读出的数据装入寄存器rd中
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
000000001000
0000011
00010
010
01110

## Slide 45: lw指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=1
ImmSel
=I
inst[31:20]
DM
clk
MemRW=Read
wb
clk
M
U
X
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
Control logic
WBSel
=0
Imm
Gen
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2

## Slide 46: RISC-V 访存装载指令
为了支持8位和16位的访存装载指令
  增加额外的逻辑电路，用于从存储器取出的字数据中提取出半字或者字节数据
  写回到寄存器前，进行符号扩展或零扩展
imm[11:0] | rs1 | 000 | rd | 0000011 | lb
imm[11:0] | rs1 | 010 | rd | 0000011 | lh
imm[11:0] | rs1 | 011 | rd | 0000011 | lw
imm[11:0] | rs1 | 100 | rd | 0000011 | lbu
imm[11:0] | rs1 | 110 | rd | 0000011 | lhu
Notes: lb和lh的指令完全一样？
lbu和lhu不同。

## Slide 47: 实现sw指令
读取两个寄存器，rs1作为提供基地址的源寄存器，rs2作为提供带保存数据的源寄存器，以及立即数偏移量
sw x14, 8(x2)
0000000
0100011
00010
010
01000
0000000
01000
offset[11:5]=0
rs1=2
sw
offset[4:0]=8
Store
31
0
imm[11:5]
opcode
rs1
funct3
imm[4:0]
rs2
01110
rs2=14

## Slide 48: lw指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:20]
DM
clk
wb
clk
M
U
X
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
imm
RegWEn
=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=1
ImmSel
=I
MemRW=Read
WBSel
=0
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen

## Slide 49: sw指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:7]
DM
clk
wb
clk
M
U
X
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
imm
RegWEn
=0
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=1
ImmSel
=S
MemRW=Write
WBSel
=*
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen

## Slide 50: I+S 立即数生成
立即数低5位由I型或S型对应的控制信号选择
立即数中的其他位连接到指令中的固定位置
符号扩展
inst[24:20]
符号扩展
inst[11:7]
inst[30:25]
inst[30:25]
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
31
0
20
S
I
S
I
11
10
4
5
imm[11:5]
opcode
rs1
funct3
imm[4:0]
rs2
I
S

## Slide 51: 实现B型指令
B型指令格式与S型指令格式基本相同
但立即数字段以2字节为增量表示-4096到+4094的偏移量
12位立即数字段表示13位有符号字节地址的偏移量
  偏移量的最低位始终为零，因此无需存储
imm[12|10:5]
opcode
rs2
rs1
funct3
imm[4:1|11]
31
0

## Slide 52: B型指令的数据通路
六个指令：beq、bne、blt、bge、bltu、bgeu
PC不同的状态变化：
  PC+ 4 不发生分支转移
  PC + immediate 发生分支转移
需要比较rsl和rs2的数值关系，并计算PC+立即数的结果
只有一个ALU
需要更多硬件

## Slide 53: B型指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
ImmSel
=B
DM
clk
MemRW
WBSel
wb
Branch
Comp
BrUn
BrLt
BrEq
PCSel
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
Bsel
Asel
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 54: B型指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm[31:0]
RegWEn
=0
inst[31:0]
ALUSel
=Add
ImmSel
=B
MemRW
=Read
WBSel
=*
BrUn
BrLt
BrEq
PCSel
=taken/
not taken
Bsel
=1
Asel
=1
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 55: 分支跳转比较器
当A = B时，输出 BrEq = 1，否则为0
当A < B时，输出 BrLt = 1，否则为0
输入 BrUn = 1时，选择无符号比较结果 输入 BrUn = 0时，选择有符号比较结果
对于bge，可以根据BrLt信号取反判断A ≥ B
Branch
Comp
A
B
BrUn
BrLt
BrEq

## Slide 56: B型指令立即数生成
与S型指令立即数编码方式十分相似，除了S型立即数最低比特位在B型立即数中变为了第12比特位
只有一位数据在编码位置上有差异
  只需要两个单比特两路选择器
31
0
S
imm[11:5]
opcode
rs1
funct3
imm[4:0]
rs2
imm[12|10:5]
opcode
rs2
rs1
funct3
imm[4:1|11]
B
31
0
S
B
-inst[31]-
inst[11:8]
inst[30:25]
inst[7]
1
-inst[31]-
inst[11:8]
inst[30:25]
0
inst[7]
10
11
12
4
5

## Slide 57: 实现jalr指令
jalr rd, rs, immediate
两个状态变化
  将 PC + 4 写入rd（返回地址）
  设置 PC = rs + immediate
  立即数用法与I型算术和装载指令一样
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
offset[11:0]
base
0
dest
JALR

## Slide 58: jalr指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
RegWEn
inst[31:0]
ALUSel
ImmSel
MemRW
WBSel
=2
BrUn
BrLt
BrEq
PCSel
Bsel
Asel
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 59: jalr指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
RegWEn
=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
ImmSel
=I
MemRW
=Read
WBSel
=2
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
PCSel
=taken
Bsel
=1
Asel
=0
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 60: 实现jal指令
jal将 PC + 4 写入目的寄存器rd中
设置 PC = PC + offset
立即数字段共有20位，对应一个±的以2字节为单位的偏移量
31
0
imm[20]
opcode
imm[11]
imm[19:12]
rd
imm[10:1]
offset[20:1]
dest
JAL

## Slide 61: jal指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
RegWEn
inst[31:0]
ALUSel
Bsel
ImmSel=J
MemRW
WBSel
BrUn
BrLt
BrEq
Asel
PCSel
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 62: jal指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
RegWEn
=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
ImmSel
=J
MemRW
=Read
WBSel
=2
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
PCSel
=taken
Bsel
=1
Asel
=1
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 63: U型指令
U型指令进行长立即数操作
  高20位为长度为20位的立即数字段
  5位的目的地寄存器字段
用于两个指令
  lui——将长立即数写入目的寄存器
  auipc——将PC与长立即数相加结果写入目的寄存器
31
0
imm[31:12]
opcode
rd
U-immediate[31:12]
dest
LUI
AUIPC

## Slide 64: lui指令的数据通路
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=B
Bsel
=1
ImmSel=U
DM
clk
MemRW
=Read
WBSel
=1
wb
Branch
Comp
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
Asel
=*
PCSel
=PC+4
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 65: auipc指令的数据通路
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm
RegWEn
=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=1
ImmSel=U
MemRW
=0
WBSel
=1
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
Asel
=1
PCSel
=PC+4
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 66: RISC-V 的数据通路
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
Bsel
ImmSel
DM
clk
MemRW
WBSel
wb
Branch
Comp
BrUn
BrLt
BrEq
Asel
PCSel
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 67: 回顾
一个完整的数据通路
  能够在一个时钟周期内执行所有RISC-V指令
  并非所有指令都会用到所有硬件单元
5个执行阶段
  IF、ID、EX、MEM、WB
  有的阶段只有部分指令才会用到
控制器指定如何执行指令
  控制器通过产生控制信号，控制指令如何被执行

## Slide 68: 第六章 处理器设计
RISC-V数据通路
  数据通路概念
  RISC-V部分指令的数据通路
RISC-V控制器

## Slide 69: 单核计算机系统

## Slide 70: add指令的执行
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=0
ImmSel
=*
DM
clk
MemRW
=Read
WBSel
=1
wb
Branch
Comp
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
Asel
=0
PCSel
=0
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 71: sw指令的执行
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
=0
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=1
ImmSel
=S
DM
clk
MemRW
=Write
WBSel
=*
wb
Branch
Comp
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
Asel
=0
PCSel
=0
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 72: beq指令的执行
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
=0
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=1
ImmSel
=B
DM
clk
MemRW
=Read
WBSel
=*
wb
Branch
Comp
BrUn
=0
BrLt
=*
BrEq
=0/1
Asel
=1
PCSel
=taken/
not taken
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 73: 关键路径
Imm
Gen
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
Bsel
ImmSel
DM
clk
MemRW
WBSel
wb
Branch
Comp
BrUn
BrLt
BrEq
Asel
PCSel
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
inst[31:7]
Notes: addi指令为例

## Slide 74: 关键路径
Imm
Gen
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
Bsel
ImmSel
DM
clk
MemRW
WBSel
wb
Branch
Comp
BrUn
BrLt
BrEq
Asel
PCSel
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
inst[31:7]
Notes: addi指令为例

## Slide 75: 指令时延
IF | ID | EX | MEM | WB | Total
I-MEM | Reg Read | ALU | D-MEN | Reg W | 
200ps | 100ps | 200ps | 200ps | 100ps | 800ps

## Slide 76: 指令时延
Instr | IF=200ps | ID=100ps | ALU=200ps | MEM=200ps | WB=100ps | Total
add | X | X | X |  | X | 600ps
beq | X | X | X |  |  | 500ps
jal | X | X | X |  |  | 500ps
lw | X | X | X | X | X | 800ps
sw | X | X | X | X |  | 700ps
最大时钟频率
大多数区块大部分时间处于空闲状态
Notes: 多周期CPU指的是将整个CPU的执行过程分成几个阶段，每个阶段用一个时钟去完成，然后开始下一条指令的执行，而每种指令执行时所用的时钟数不尽相同，这就是所谓的多周期CPU。
单周期CPU的时钟周期最少设为800ps。此时假如我们要执行指令1,2,3,4,5,6，那么总共耗时6x800ps=4800ps。
多周期CPU，分别可以把指令123456分解为3个op，2个op，4个op，8个op，3个op，5个op。每个op延时为100ps。那么假如我们要执行指令1,2,3,4,5,6，则总共耗时为(3+2+4+8+3+5)x100ps=2500ps。

## Slide 77: 控制信号真值表
Inst[31:0] | BrEq | BrLt | PCSel | ImmSel | BrUn | ASel | BSel | ALUSel | MemRW | RegWen | WBSel
add | * | * | +4 | * | * | Reg | Reg | Add | Read | 1 | ALU
sub | * | * | +4 | * | * | Reg | Reg | Add | Read | 1 | ALU
(R-R Op) | * | * | +4 | * | * | Reg | Reg | (Op) | Read | 1 | ALU
addi | * | * | +4 | I | * | Reg | Imm | Add | Read | 1 | ALU
lw | * | * | +4 | I | * | Reg | Imm | Add | Read | 1 | Mem
sw | * | * | +4 | S | * | Reg | Imm | Add | Write | 0 | *
beq | 0 | * | +4 | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
beq | 1 | * | ALU | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
bne | 0 | * | ALU | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
bne | 1 | * | +4 | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
blt | * | 1 | ALU | B | 0 | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
bltu | * | 1 | ALU | B | 1 | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
jalr | * | * | ALU | I | * | Reg | Imm | Add | Read | 1 | PC+4
jal | * | * | ALU | J | * | PC | Imm | Add | Read | 1 | PC+4
auipc | * | * | +4 | U | * | PC | Imm | Add | Read | 1 | ALU

## Slide 78: RISC V控制器实现
ROM
  便于重新编程
    修正错误
    添加新的指令
  在人工设计控制逻辑时十分常用
组合逻辑
  现在很多的芯片设计者会使用逻辑综合工具，将控制器真值表实现为门级网表电路

## Slide 79: RISC-V 编码
从RISC-V 指令集编码可以看出，实际上用来区分某条指令种类的编码只有9位——inst[30]、inst[14:12]、inst[6:2]
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
opcode
I 型
R 型
funct7
rs2
rs1
funct3
rd
opcode
Imm[31:12]
U 型
rd
opcode
Imm[11:5]
rs2
rs1
funct3
imm[4:0]
opcode
S 型
Imm[12,10:5]
rs2
rs1
funct3
imm[4:1,11]
opcode
SB / B 型
Imm[20,10:1,11,19:12]
UJ / J 型
rd
opcode

## Slide 80: 组合逻辑控制——例子
BrUn = Inst[14] · Inst[13] · Branch
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BEQ
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BNE
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 100 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BLT
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 101 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BGE
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 110 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BLTU
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 111 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BGEU
Inst[14:12]
Inst[6:2]

## Slide 81: ROM 控制

## Slide 82: ROM 控制器实现

## Slide 83: 回顾
实现了一个处理器
  能够在一个时钟周期内执行所有RISC-V指令
  并非所有指令都会用到所有硬件单元
  关键路径
5个执行阶段
  IF、ID、EX、MEM、WB
  有的阶段只有部分指令才会用到
控制器指定如何执行指令
  基于ROM或组合逻辑实现